COMUNA DE LUIS PALACIOS

DPTO. SAN LORENZO - PROVINCIA DE SANTA FE

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2021

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARA LA CONTRATACION DE

OBRA DE PROVISIÓN, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA.

Apertura: 11:00 hs del 05/11/2021

Recepción de ofertas: hasta las 10:00hs del 05/11/2021

COMUNA DE LUIS PALACIOS

Red Distribuidora de Agua Potable para la Localidad de Luis Palacios - Etapa 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2021

INDICE

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO

ARTÍCULO 2º.- MEMORIA DESCRIPTIVA:

ARTÍCULO 3º.- PLAZO DE ENTREGA.

ARTÍCULO 4º.- PRESUPUESTO OFICIAL.

ARTÍCULO 5º.- MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTÍCULO 6º.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

ARTÍCULO 7º.- REGIMEN LEGAL.

ARTÍCULO 8º.- COMPUTO DE PLAZOS.

ARTÍCULO 9º.- CONDICIONES Y/O REQUISITOS DEL OFERENTE.

ARTÍCULO 10º.- CAPACIDAD JURIDICA, ECONOMICO FINANCIERA Y TECNICA DEL OFERENTE.

ARTÍCULO 11º.- CONTENIDO DE LA OFERTA.

ARTÍCULO 12º.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

ARTÍCULO 13º.- FIJACION DE DOMICILIO.

ARTÍCULO 14º.- INFORMACIONES ACLARATORIAS.

ARTÍCULO 15º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

ARTÍCULO 16º.- ACTO DE APERTURA.

ARTÍCULO 17º.- ACLARACIÓN DE OFERTAS.

ARTÍCULO 18º.- FALSEAMIENTO DE DATOS.

ARTÍCULO 19º.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS – ADJUDICACION.

ARTÍCULO 20º.- CONTRATO.

ARTÍCULO 21º.- GARANTIA DE EJECUCIÓN DE OBRA.

ARTÍCULO 22º.- TRANSFERENCIA DE CONTRATO.

ARTÍCULO 23º.- DEVOLUCION DE GARANTIAS.

ARTÍCULO 24º.- GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO

La COMUNA DE LUIS PALACIOS llama a LICITACIÓN PÚBLICA, para la LA CONTRATACION DE LA OBRA DE PROVISIÓN, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA. COMPRENDE TAMBIEN LAS OBRAS DE CAPTACION, IMPULSION Y RESERVA DE AGUA, tal como se indica y se específica en el Pliego de Condiciones Particulares que forma parte integrante de los documentos de la Licitación.

ARTÍCULO 2º.- MEMORIA DESCRIPTIVA:

La localidad de Luis Palacios se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional N°34 en el departamento San Lorenzo provincia de Santa Fe, distante unos 25 km de la ciudad de Rosario.

La presente obra consiste en la ejecución de la construcción de una planta de tratamiento por el sistema de osmosis inversa la cual se integrará posteriormente a la red de distribución de agua potable a construirse en el ejido urbano de la localidad (no incluida en la presente licitación) de modo de abastecer de agua potable al pueblo, ya que actualmente no se cuenta con este servicio.

Las obras que aquí se licitan son las que se enuncian en los siguientes Items:

1- CAPTACION. Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos para la ejecución de 5 perforaciones de explotación definitivas de diámetro 12” y profundidad 40 m en un todo de acuerdo a los estudios de reconocimientos previstos.

2- IMPUSION. Comprende la provisión y colocación de cinco (5) electrobombas sumergibles para cada pozo profundo Q: 15[m3/h] y Hman: 40[m].

3- TRATAMIENTO. Comprende la provisión, instalación y puesta en marcha de 1 equipo de ósmosis inversa con capacidad de producción horaria de agua de 20.000 l/h (20 m3/h). El equipo propuesto deberá garantizar que el rechazo producido no será mayor al 40 % del agua cruda que ingresa a la planta.

4- RESERVA. Comprende la provisión y colocación de 1 (Una) Cisterna de 125 m3 para almacenar agua cruda, y 1 (Una) Cisterna de 80 m3 para almacenar agua tratada con todos los accesorios y piezas especiales para su conexión con la perforación y la planta de tratamiento.

ARTÍCULO 3º.- PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de ejecución de obra se fija en ciento veinte días (120) contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra. El Adjudicatario será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. Este será un elemento determinante a la hora de calificar la Oferta.

ARTÍCULO 4º.- PRESUPUESTO OFICIAL.

Se fija un presupuesto oficial para el objeto de la licitación descripto en la cláusula primera de PESOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 25.906.130,35). Dicho Presupuesto Oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por cualquier concepto requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente a la fecha de Licitación. El Proponente deberá incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Pliego. A los efectos que diere lugar se informa que la Comuna es exento frente al IVA.

ARTÍCULO 5º.- MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION Y PAGO. El pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuará a partir de certificados mensuales, confeccionados por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medición realizada por la Inspección de Obra, según los trabajos convenidos. Estos certificados deberán ser aprobados por el Supervisor de Trabajos del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat de la la Provincia de Santa Fe y se pagarán dentro de los siete (7) días de recibido por parte de la Comuna el correspondiente desembolso de parte del organismo provincial.

Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a revisión.

La obra prevé la posibilidad de solicitar un Anticipo Financiero. El oferente deberá aclarar en su oferta el porcentaje pretendido en caso de hacer uso de esta opción. Será certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las obras, debiendo previamente presentar la póliza de seguro de caución a satisfacción de la Comuna en concepto de garantía de devolución de anticipo financiero.

5.2. NORMAS DE MEDICION. En cada período de ejecución se medirá el avance acumulado de cada uno de los ítems que componen el presupuesto en base al cual se certificarán las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para cada ítem así establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el período inmediato anterior, determinará el porcentaje de obra ejecutado para cada ítem en el período de que se trate, porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho ítem en el presupuesto mediante el cual se certificarán las obras, determinará por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. FONDO DE REPAROS. El Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5%) de cada certificado, excepto el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos podrá ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución. En caso de que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en cuenta que La Comuna reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses. La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibida definitivamente la obra.

Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas que los sustituyeron) serán reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de confección de dicha Liquidación. Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberá solicitarlo mediante Nota ingresada en Mesa de Entradas de la Comuna dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de la Liquidación Final.

5.4. PRECIO FIJO: el monto total por el que se adjudique la obra objeto de la presente licitación pública no sufrirá en ningún caso y bajo ningún motivo, ajustes o redeterminaciones de precios, el mismo tendrá el carácter de “precio tope”, por lo que el monto del contrato a suscribir se mantendrá fijo.

ARTÍCULO 6º.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Venta e Inspección de Pliegos: Este pliego tiene un valor de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) y podrá adquirirse e inspeccionarse desde el 22 de octubre al 03 de noviembre de 2021, días hábiles de 8,00 hs a 12,00 hs. en la siguiente dirección: COMUNA DE LUIS PALACIOS Calle Facundo Quiroga y J.M. Estrada.

Recepción de Ofertas: deberán ser presentadas en Mesa General de Entradas de la COMUNA DE LUIS PALACIOS, hasta las 10 hs del 05 de noviembre de 2021.

Apertura de Ofertas: con presencia de los participantes que deseen asistir, el 05 de noviembre de 2021 a las 11:00 hs en la Sala de Reuniones de la Comuna.

Cuando la apertura del acto licitatorio se hubiera fijado para un día feriado o cuando con posterioridad al llamado a licitación se declare feriado o se acuerde asueto o medie alguna causa de fuerza mayor que impida su realización, el acto se realizará el día hábil siguiente a la misma hora.

Una vez entregadas las ofertas, éstas no podrán ser retiradas ni modificadas por el proponente. No se tomarán en cuenta las propuestas que se presenten con correcciones, enmiendas, raspaduras o entre líneas, que no se hubiesen salvado debidamente al pie de la misma.

ARTÍCULO 7º.- REGIMEN LEGAL

La presente licitación pública con soporte digital se efectúa de conformidad con las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, a las Condiciones Particulares, a la Ley 2439, a la Ordenanza Municipal Nº …….. y al Convenio específico para la ejecución de la obra de red de agua potable de la localidad de Luis Palacios – etapa 1, suscripto por la Comuna con el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 8º.- COMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos se computarán en días corridos, salvo que expresamente se disponga su cómputo en días hábiles administrativos.

ARTÍCULO 9º.- CONDICIONES Y/O REQUISITOS DEL OFERENTE

No podrán intervenir en la Licitación:

a) Los que hubieren sido condenados por delito cometido en perjuicio o contra la Administración Pública.

b) Los fallidos o concursados, hasta que obtuvieren su rehabilitación.

c) Las empresas en las cuales tuvieren participación funcionarios y/o empleados de la Comuna. Idéntica prohibición rige en el caso de personas físicas en igual situación.

d) Los condenados en juicio y con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones comunales y que no hayan dado cumplimiento a las sanciones.

e) Las personas físicas, sociedades y/o empresas que hubieren sido sancionadas con caducidad de concesiones o permisos por incumplimientos contractuales en la prestación del servicio, en el ámbito nacional, provincial o municipal, en los 5 (cinco) años precedentes al llamado a licitación.

f) Asimismo no podrán ser proponentes las sociedades cuyos integrantes estén comprendidos en las causales mencionadas anteriormente, salvo en caso de sociedades anónimas, en que se hará extensivo sólo a los miembros del directorio.

La presentación de la oferta tiene carácter de "declaración jurada" del proponente, de no encontrarse comprendido en las inhabilitaciones que se mencionan. La falsedad u ocultación de inhabilidades, será causal de su rechazo.

ARTÍCULO 10º.- CAPACIDAD JURIDICA, ECONOMICO FINANCIERA Y TECNICA DEL OFERENTE

10.1 CAPACIDAD JURIDICA: Los oferentes deberán reunir capacidad jurídica la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación solicitada, como el objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en este Pliego.

10.2. CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA: A efectos de acreditar su capacidad y/o solvencia económica financiera para la realización de las inversiones, el oferente, sea persona física o jurídica, deberá acreditar una capacidad igual o superior al monto del presupuesto oficial total de la obra, debiendo acompañar, conjuntamente con la documentación que integra el sobre de oferta, alguno y/o todos los antecedentes que se señalan a continuación, los que serán merituados al momento de la evaluación de las ofertas:

a) Copia certificada de escrituras de dominio, títulos de propiedad y/o registros que acrediten la titularidad sobre bienes inmuebles en el país.

b) Informes de titularidad de dominio y gravámenes sobre dichos bienes, expedidos por los correspondientes registros.

c) Nota explicativa acerca de los bienes de disponibilidad restringida y/o gravados.

d) Copia certificada de las dos últimas declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, si correspondiera.

e) Listado de bancos e instituciones financieras con las que opera, de corresponder.

f) Para personas jurídicas, los dos (2) últimos balances certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el Consejo Profesional de su jurisdicción.

g) Para personas físicas, declaración jurada patrimonial de bienes y deudas, efectuada a la fecha de presentación de la oferta, con expresa indicación del criterio seguido para la valuación de los bienes, firmada por Contador Público Nacional, con firma certificada ante el Consejo Profesional respectivo, o bien, demostración por cualquier medio idóneo de la capacidad y/o solvencia económica para el cumplimiento de la oferta.

h) Cualquier otro elemento que el oferente considere apropiado para valorar su capacidad económica.

i) Aquellos interesados que no posean una capacidad económica financiera acorde a lo exigido, podrán presentar un seguro de caución equivalente al 5% de la diferencia resultante entre el monto total del presupuesto oficial de la obra y la capacidad económica financiera que acredite cumpliendo con los incisos anteriores.

10.3. EXPERIENCIA: El oferente deberá acreditar antecedentes de participación activa en obras públicas y/o privadas de niveles de complejidad similares a los comprendidos en el objeto de la presente licitación en los últimos cinco (5) años. En el caso de personas jurídicas o UTE, como mínimo uno de los integrantes deberá cumplir con el requisito exigido.

10.4. CAPACIDAD TECNICA: Todos los oferentes deberán acreditar fehacientemente la participación en la obra de un profesional de la construcción (con título de Arquitecto, Ingeniero, Técnico Constructor, Maestro Mayor de Obras), ya sea como empleado del oferente o contratado por el mismo, quien asumirá la representación del mismo. El o los profesionales actuantes deberán contar con antecedentes demostrables. En todos los casos, la empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico, el cual asumirá la conducción técnica de los trabajos.

En el caso de no acompañar el oferente alguno de los antecedentes mencionados precedentemente, se deberá indicar los motivos por los cuales no resulta posible suministrar la información requerida.

ARTÍCULO 11º.- CONTENIDO DE LA OFERTA

Las propuestas se presentarán hasta la fecha y hora indicada para el acto de licitación, en sobre cerrado que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:

“COMUNA DE LUIS PALACIOS”

### “LICITACION PUBLICA Nro. 08/2021”

“NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00HS. DEL DIA 05/11/2021”

Se presentará ordenado según el listado adjunto, debiendo estar toda la documentación firmada en original por el oferente y foliada:

1.	Constancia de Inscripción en AFIP

2.	Si se trata de personas de existencia visible: a) Si la propuesta está firmada por la misma, deberá aclarar nombre, apellido, número de documento y domicilio real -acompañando copia del D.N.I.-. b) Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o general de administración.

3.	Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica: a) Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social. b) Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración jurada mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la representación ante la Comuna en este llamado. c) Acta de Distribución de Cargos.

El plazo de duración del contrato social de las sociedades oferentes, como así también la vigencia de la vinculación de las empresas que concurren asociadas, no podrá ser inferior al previsto para la ejecución del contrato.

4.	Documentación que acredite el cumplimiento de la capacidad económica, técnica y experiencia del oferente (conforme art. 10 del presente pliego).

5.	Copia de los últimos 6 meses de pago de Ingresos Brutos e I.V.A.

6.	Copia de los últimos 6 meses Formulario Afip F931.

7.	Declaración Jurada de Constitución de domicilio especial en la Provincia de Santa Fe; de domicilio electrónico, de sometimiento a la Jurisdicción contenciosa administrativa de la Ciudad de Rosario, Declaración Jurada de no presentar situación de Convocatoria o Quiebra. (Anexo I)

8.	Garantía de oferta en alguna de las formas admitidas.

9.	El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y circulares si las hubiere, debidamente firmados por el oferente en todas sus fojas.

10.	Informes bancarios. En caso de no operar con ninguna entidad bancaria, deberá presentar una nota en carácter de declaración jurada manifestando tal situación.

11.	Descripción detallada de la actividad/es principal/es y accesorias, antigüedad de la misma y antecedentes de otras actividades desarrolladas en el pasado.

12.	Oferta. La misma deberá presentarse siguiendo el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Particulares, cotizando por Rubro y dentro de estos discriminando la cotización individual de cada Item.

13.	Recibo Oficial que acredite haber adquirido el Pliego antes de la Licitación de $ 30.000,00 (Pesos treinta mil).

13.	Respaldo digital de toda la documental, planos, comprobantes etc que se presenten dentro del sobre de la oferta.

ARTÍCULO 12º.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El Oferente deberá presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta, por una suma equivalente al 5% sobre el monto total de la oferta.

Dicha garantía podrá ser formalizada por cualquiera de las siguientes maneras:

a)	Dinero en efectivo depositado en la Caja del Edificio Municipal, o en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

b)	Transferencia Bancaria en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Suc. Roldan, a la orden de la Comuna de Luis Palacios, CUIT , 30676898863 CBU 330003651036000185809,

c)	Cheque certificado a la orden de la Comuna de Luis Palacios (depositado con una antelación de al menos 48 horas a la apertura de ofertas de la presente licitación).

f)	Fianza mediante Póliza de Seguro extendida de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por compañía reconocida por la misma.

ARTÍCULO 13º.- FIJACION DE DOMICILIO

Previo al acto licitatorio las empresas deberán fijar domicilio en la Provincia de Santa Fe y consignar en los antecedentes presentados con la oferta los domicilios legal y real. Así mismo deberá constituir obligatoriamente un domicilio electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones.

ARTÍCULO 14º.- INFORMACIONES ACLARATORIAS

La Comuna podrá solicitar informaciones aclaratorias a los proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas aclaraciones incorporarse a la documentación de la adjudicación.

ARTÍCULO 15º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente deberá mantener su oferta por el plazo de 30 días corridos a contar desde el acto de apertura de sobres. El desistimiento de la oferta importará la pérdida de esta garantía.

La Comuna podrá requerir prórroga de dicho plazo, la que podrá ser otorgada o no según la voluntad de cada oferente, dichas notificaciones deberán ser por medio fehaciente.

ARTÍCULO 16º.- ACTO DE APERTURA

La Apertura se realizará el día 05 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas en la Sala de Reuniones de la Comuna. Sólo se admitirán durante el desarrollo del acto de apertura, impugnaciones y observaciones al mismo, no a las ofertas.

VISTA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS: La Comuna, pondrá a disposición de los oferentes la documentación recibida en las ofertas, por el término de una hora una vez concluido el acto de apertura de sobres, a efectos de que los mismos puedan analizarlas y formular las impugnaciones que consideren pertinentes

IMPUGNACIONES-PLAZOS: Los oferentes dispondrán de dos días hábiles a contar del acto de apertura de sobres para formular impugnaciones a las ofertas presentadas, las que serán resueltas por la Comuna dentro de los 15 días hábiles en forma definitiva e irrecurrible.

IMPUGNACIONES-FORMALIDADES: Las impugnaciones deberán ser fundadas y bastarse a sí mismas bajo apercibimiento de rechazo in-limine. Deberán presentarse por escrito, estar foliadas y firmadas en todas sus hojas por el impugnante, y se presentarán mediante Expediente en Mesa de Entradas de la Comuna en el horario de 8:00hs a 12:00hs, previo depósito de la garantía de impugnación, y con una copia individual para cada oferente.

GARANTÍA POR IMPUGNACIÓN: El oferente que plantee impugnaciones a las ofertas, deberá adjuntar a su presentación el recibo oficial del Municipio por la suma de $15.000 (Pesos quince mil) en concepto de Garantía por Impugnación, sin este requisito, la impugnación no será considerada. Dicha Garantía debe ser constituida únicamente mediante depósito en efectivo en la caja de la Comuna, y será restituida al impugnante sólo en el caso de que la impugnación prospere, de lo contrario, perderá la garantía sin derecho a reclamo alguno.

ARTÍCULO 17º.- ACLARACIÓN DE OFERTAS

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, la Comuna podrá, a su discreción, solicitar a los oferentes que aclaren su oferta, según corresponda. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

ARTÍCULO 18º.- FALSEAMIENTO DE DATOS

El oferente responde por la seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos y referencias consignadas en la misma y en la autenticidad de la documentación acompañada. El falseamiento de datos determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdidas de las garantías constituidas. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal para dejar sin efecto la misma o rescindir el contrato por causa imputable al oferente, según corresponda, con pérdida de la garantía constituida y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que derivaran del hecho.

ARTÍCULO 19º.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - ADJUDICACION

La Comuna de Luis Palacios evaluará las ofertas teniendo en cuenta el cumplimiento de las cuestiones formales, el cumplimiento de las características técnicas de la obra, el plazo de ejecución, los antecedentes aportados, y dispondrá la adjudicación de la propuesta que considere más conveniente.

La Comuna, se reserva el derecho de aceptar la propuesta que a su juicio más convenga a los intereses de la Administración o rechazarlas a todas. La circunstancia de presentarse una sola propuesta, no impide ni obliga a la adjudicación.

El valor del material y/o equipos y/o mano de obra ofrecidos, por sí sólo, no será factor exclusivamente determinante de la decisión para adjudicar, sino que se tendrán en cuenta, además, otras cualidades que hacen al cumplimiento del objeto de esta Licitación Pública.

Resuelta la adjudicación y previo a la expiración del período de validez de la oferta, la Comuna notificará fehacientemente al adjudicatario la aceptación de su propuesta. El oferente que resultare adjudicatario, por el sólo hecho de la aceptación de su propuesta, queda obligado a suscribir el contrato el día y hora que se le notifique. El adjudicatario, por el solo hecho de la aceptación de su propuesta queda obligado a su cumplimiento, salvo que medie causa imputable a la Comuna, o caso fortuito o fuerza mayor.

ARTÍCULO 20º.- CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos, en el siguiente orden de prelación:

a)	Pliego de Bases y Condiciones Generales

b)	Las condiciones particulares

c)	Propuesta

d)	Ordenanza de adjudicación.

e)	Ley Orgánica de Comunas de la Provincia de Santa Fe.

f)	Ordenanza Nº 41/21

g)	Convenio específico para la ejecución de la obra de red de agua potable de la localidad de Luis Palacios – etapa 1, suscripto por la Comuna con Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 21º.- GARANTIA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Una vez recibida la notificación de adjudicación, el adjudicatario constituirá a favor de la Comuna de Luis Palacios, dentro de los 5 (cinco) días hábiles y previo a la firma del contrato, una garantía de ejecución de obra equivalente al 5% (cinco por ciento) del presupuesto de las obras elaborado por el adjudicatario. Podrá constituirse en alguna de las formas aceptadas para la garantía de mantenimiento de oferta.

ARTÍCULO 22º.- TRANSFERENCIA DE CONTRATO

El contrato no podrá ser transferido ni cedido en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.

ARTÍCULO 23º.- DEVOLUCION DE GARANTIAS

Garantía de mantenimiento de la oferta: será devuelta a los oferentes que no resulten adjudicatarios de la obra, en un plazo de treinta (30) días posteriores a la adjudicación.

Labrada el Acta de Recepción Definitiva, la Comuna procederá a la devolución de la Garantía de Ejecución de Obra al contratista.

ARTÍCULO 24º.- GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestión que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta Licitación deberá ser ingresada por la Mesa de Entradas de la Comuna.

ANEXO I

# DECLARACIONES JURADAS DEL OFERENTE.-

# COMUNA DE LUIS PALACIOS

# OFERENTE: ____________________________

# A)  CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL, ELECTRONICO y ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales derivados de nuestra participación en esta Licitación Pública, constituimos domicilio especial en la provincia de Santa Fe, en calle…………………………………………….………………………………, Nro.……….. de la localidad de …………………………………………………………….……., y domicilio electrónico en ……………………………………………………………………en donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y aceptamos la jurisdicción contenciosa – administrativa de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, incluso el federal.

# B) DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/o QUIEBRA.

Declaro/amos bajo juramento de ley, que al día de la presentación de esta propuesta, la firma que representamos no se encuentra afectada / no me encuentro afectado por proceso concursal y/o quiebra y/o liquidatorio, como así también que no poseo/emos acción administrativa y/o judicial de ninguna especie pendiente de resolución contra la Provincia de Santa Fe y/o la Comuna de Luis Palacios

_______________________________

# Firma, aclaración y cargo

LICITACION PUBLICA Nº 08/2021

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: PROYECTO OBRA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LUIS PALACIOS –SANTA FE

LOCALIDAD: Luis Palacios

DEPARTAMENTO: San Lorenzo

OBJETO: El presente Anexo de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, será utilizado en el transcurso de la construcción de las Obras a contratar. El mismo se divide en los siguientes Rubros:

RUBRO A: CAPTACIÓN.-

RUBRO B: IMPULSIÓN.-

RUBRO C: PLANTA DE TRATAMIENTO.-

RUBRO D: RESERVA.-

RUBRO A: CAPTACIÓN

ITEM 1-EJECUCIÓN DE PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN

Comprende este ítem la provisión de mano de obra, materiales y equipos para la ejecución de 5 perforaciones de explotación definitivas de diámetro 12” y profundidad 40 m en un todo de acuerdo a los estudios de reconocimientos previstos.

Se incluye:

- Ejecución de perforaciones de explotación Ø 12”

- Trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución y terminación de las obras.

Forma de medición y pago: será por metro de perforación

ITEM 2-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAPARA ENTUBAMIENTO DE PERFORACIÓN

Comprende este ítem la provisión de:

- Caño portafiltro de PVC clase 10 de Ø 200 mm

- Filtro de PVC clase 10 de Ø 160 mm ranurado mecánicamente, de aberturas y diámetro indicado en la planilla de cotización.

- Caño depósito con tapón de fondo de PVC clase 10 de Ø 160 mm.

Forma de medición y pago: será por metro lineal de caño Portafiltro, filtro y caño depósito correctamente instalado aprobada por la inspección.

ITEM 3-ENGRAVADO

Comprende este ítem los materiales y mano de obra para la conformación del prefiltro en un todo de acuerdo al plano tipo y a las especificaciones impartidas por la Inspección de Obra

Forma de medición y pago: será por precio global correctamente instalado y aprobado por la inspección, según especificaciones técnicas.

ITEM 4-CEMENTADO

Comprende este ítem los materiales y mano de obra para la correcta aislación de napas no aptas en un todo.

Forma de medición y pago: será por precio global correctamente realizado el trabajo y aprobada por la inspección, según especificaciones técnicas.

ITEM 5-LIMPIEZA, DESARROLLO, DESINFECCIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

Comprende este ítem la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecución de los siguientes trabajos:

- Limpieza y desarrollo del pozo según Especificaciones Técnicas

- Desinfección según Especificaciones Técnicas

- Prueba de funcionamiento según Especificaciones Técnicas

- Extracción y análisis fisico-quimico completo de muestra de aguas.

Forma de medición y pago: será por precio global correctamente realizados los trabajos y aprobado por la inspección, según Especificaciones Técnicas.

RUBRO B: IMPULSIÓN

ITEM 1: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

El precio del ítem comprende la provisión y colocación de cinco (5) electrobombas sumergibles para cada pozo profundo Q: 15[m3/h] y Hman: 40[m].

Se incluye:

- Provisión y colocación de cable de alimentación eléctrica desde la electrobomba hasta el tablero del pilar de bajada según especificaciones detalladas en el proyecto.

- Ensayo de funcionamiento del grupo electrobombas.

- Provisión e instalación de Caños de elevación según los diámetros indicados.

- Provisión e instalación de tablero eléctrico para cada bomba y protecciones necesarias.

- Provisión y colocación de todos los elementos necesarios para dejar total y correctamente finalizado el ítem.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por equipo de bombeo total y correctamente instalado en la perforación respectiva y aprobado por la inspección según especificaciones técnicas.

ITEM 2-CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE BOMBEO

Comprende este ítem todos los materiales, mano de obra y equipos para la construcción de la cámara en correspondencia con cada perforación y el armado del manifold con las piezas especiales correspondiente siguiendo las dimensiones de la obra en particular y el detalle indicados en el plano tipo y a las órdenes que imparta la Inspección.

Se incluye:

- Excavación para la ejecución de la cámara.

- Construcción de base de Hº simple.

- Tapas de chapas.

- Sistema de bisagras y sistema de seguridad.

- Y todo otro trabajo y/o material para dejar correctamente terminada la cámara.

- Materiales para el armado del Manifold.

- Provisión y colocación de 2 unión doble HºGº Ø 2”;

- Provisión y colocación de 4 Niples roscado Ø 2”;

- Provisión y colocación de “T” Ø 2”; con reducción para canilla de bronce de ½” incluida ésta última,

- Provisión y colocación de 3 curvas HºGº de 90º Ø 2”;

- Provisión y colocación de 2 válvulas de cierre tipo esclusa o esférica en bronce u Aº inoxidable Ø 2”;

- Provisión y colocación de una válvula de retención tipo horizontal de bronce, cierre a charnela, asiento de bronce, para 15 atmósferas Ø 2”;

- Tapa de Aº para pozo.

- Elementos y materiales faltantes tendientes a una correcta y hermética instalación.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por unidad de cámara total y correctamente ejecutada según especificaciones técnicas.

ITEM 3 –EXCAVACION, TAPADO YCOMPACTACIÓN ZANJAS.

El precio del ítem comprende mano de obra, equipos y elementos necesarios para la ejecución de todas las zanjas y excavaciones destinadas a la colocación de cañerías, el tapado y compactación de acuerdo a las Especificaciones Técnicas correspondientes.

Se incluye:

- El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Anexo de Especificaciones Técnicas.

- La limpieza, nivelación del terreno y mediciones según el Anexo de Especificaciones Técnicas.

- El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos.

- La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja una vez colocada la cañería y aprobada la prueba hidráulica, según lo dispuesto por las directivas de la Inspección y Planos Tipos.

- Los ensayos necesarios sobre el terreno.

- Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibaciones, tablestacados, ataguías, bombeo, etc.

- El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactación, hasta el lugar que indique la Inspección de la obra o la Municipalidad.

- Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la Inspección de la obra.

- Materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de los sondeos para ubicar otras instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

- Se fija el ancho mínimo de zanja establecido en el proyecto.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por metro lineal de zanja excavada y tapada correctamente terminada en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

ITEM 4-ACARREO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIA DE IMPULSIÓN Y ACCESORIOS.

El precio del ítem comprende la provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC en los diámetros que se especifiquen en el proyecto, desde la salida de la cámara de bombeo de los pozos profundos hasta el lugar indicado en planos y de acuerdo al cómputo.

Se incluye:

- Provisión y colocación de Piezas especiales de PVC de diámetro correspondiente de acuerdo a las especificaciones detalladas en el proyecto.

- Reducciones y/o cualquier otro elemento a los fines del correcto empalme entre cañerías de distinto diámetro.

- Ejecución de la prueba hidráulica y prueba de funcionamiento.

- Ejecución de juntas, empalmes y refuerzos en accesorios de PVC.

- Cualquier otro elemento no citado expresamente pero necesario para la correcta ejecución de la obra en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por metro lineal de cañería con todos los accesorios correctamente instalados, en condiciones de ser utilizada, con la prueba hidráulica correspondiente y aprobada por la Inspección.

RUBRO C: TRATAMIENTO

ITEM 1: PROVISIÓN, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA CAPACIDAD 20 M3/HORA DE AGUA PRODUCTO.

El precio del ítem comprende la provisión, instalación y puesta en marcha de 1 equipo de ósmosis inversa con capacidad de producción horaria de agua de 20.000 l/h (20 m3/h), en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales.

El equipo propuesto deberá garantizar que el rechazo producido no será mayor al 40 % del agua cruda ingresa a la planta.

Se incluye:

- Análisis del agua a tratar.

- Todos los componentes típicos de un sistema de tratamiento según Especificaciones Técnicas.

- Provisión y colocación de depósitos (tanque para preparar la solución) y obras auxiliares (desagües), a los fines de corregir el potencial de incrustación de carbonatos (antiescalantes).

- Provisión y colocación de depósitos (tanque para preparar la solución) y obras auxiliares para la desinfección del agua tratada.

- Instalación eléctrica según especificaciones complementarias.

- Bastidor de acero al carbono arenado y pintado con antióxido y pintura epoxi de 250 micrones.

- Sistema de mezcla.

- Sistema de desinfección: dosificadora a diafragma de hipoclorito de sodio, Q: 1.5-3 l/h y tanque de almacenamiento de la solución de polietileno virgen.

- Materiales descartables:

- 10 (diez) microfiltros de 5 micras.

- 10 (diez) microfiltros de 20 micras.

- 20 (veinte) Kg. de antiescalante.

- 10 (diez) Kg. de bactericida inorgánico.

- 20 (veinte) Test-kit para determinación de cloro libre.

- Provisión de un kit de herramientas menores que cubran la totalidad de las necesidades para el funcionamiento y mantenimiento de las respectivas plantas.

- Todas las conexiones necesarias entre los distintos componentes de la planta para dejarla totalmente terminada y lista para ser puesta en funcionamiento.

- Ejecución de la prueba de funcionamiento.

- Capacitación del personal operativo.

- Supervisión y asistencia técnica posterior con visitas cada 30 días por el lapso de 3 meses.

- Los manuales de operación y mantenimiento.

Medición y Forma de Pago: El presente Ítem se medirá y pagará en forma global una vez concluida la totalidad de los trabajos e instalación de todos los equipos y habiéndose efectuado las pruebas de funcionamiento y comprobada la eficiencia esperada en el tratamiento por la Inspección. No se reconocerán pagos parciales por ningún concepto.

ITEM 2: PROVISIÓN, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PRETRATAMIENTO

Este ítem incluye:

Provisión y ejecución de un sistema de pre-tratamiento según especificaciones técnicas, debidamente justificado, según necesidad para obtener un SDI < 3. El filtro bolsa tendrá una capacidad tal que permita una producción de permeado de la planta de ósmosis inversa de 20 [m3/h]. Bolsa filtrante: 50 μm. Material de construcción carcaza: AISI 304.

Medición y Forma de Pago: El presente Ítem se medirá y pagará en forma global una vez concluida la totalidad de los trabajos y entregas habiéndose efectuado las pruebas de funcionamiento y comprobada la eficiencia esperada en el tratamiento por la Inspección. No se reconocerán pagos parciales por ningún concepto.

ITEM 3: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE MÁQUINAS PARA PROTECCION DE EQUIPOS.

Este ítem comprende materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de una casilla de 42 m2 para protección PLANTA DE OSMOSIS INVERSA, SISTEMA DE FILTRACIÓN, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y GRUPO ELECTRÓGENO a construir en el lugar indicado por los planos correspondientes y a las órdenes que imparta la inspección, según lo indicado en Planos tipo.

Se incluye:

- Limpieza del terreno.

- Mano de obra y materiales para ejecución de la obra civil completa, incluyendo fundaciones, mampostería de ladrillos vistos de 30cm de espesor con junta enrasada , dinteles armados, revoques, cubierta completa con aislaciones térmica e hidráulica, aberturas, base reforzada para apoyo del equipo con malla sima y una terminación en alisado de cemento.

- Estructura metálica de la cubierta, con la perfilería correspondiente

- Cubierta de chapa Nº25 de color negro, trapezoidal.

- Vereda perimetral de 0,60 m con losetas premoldeadas de 0,60 x 0,40.

- Aberturas de aluminio color blanco línea “Modena” de primera calidad.

- Salida para grifo público para suministro de agua potable. Incluye llave de paso, cañería de polietileno de alta densidad Ø ¾” y piezas especiales, grampas de sujeción, canilla de bronce Ø ¾”, salida a canaleta existente y limpieza y desinfección de la instalación.

- Iluminación completa del predio

- Todo otro trabajo y material que este detallado en Proyecto y plano tipo.

Antes del inicio de los trabajos correspondientes a este ítem, la Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra, el Proyecto Constructivo de la Sala de Máquinas, la cual evaluará el mismo, pudiendo realizar las modificaciones que fueren necesarias. Una vez aprobado el mencionado Proyecto, se podrá dar inicio al ítem.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por Casilla total y correctamente construida de acuerdo al plano tipo y a las presentes especificaciones.

ITEM 4: PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERÍA DE RECHAZO, CAÑERÍAS DE INTERCONEXIONES ENTRE SISTEMA DE DISTRUBUCIÓN E IMPULSIÓN, CISTERNAS, EQUIPOS DE ÓSMOSIS, PRETATAMIENTO, EQUIPO PRESURIZADORY ACCESORIOS

El precio del ítem comprende la provisión y colocación de cañería de PVC en los diámetros que se especifiquen en el proyecto y plano correspondiente.

Se incluye:

- Provisión y colocación de piezas especiales de PVC de diámetro correspondiente de acuerdo al cómputo especificado en el proyecto.

- Ejecución de la prueba hidráulica y prueba de funcionamiento según lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

- Ejecución de juntas, empalmes y refuerzos en accesorios de PVC

- Todo otro elemento para dejar totalmente terminado y en correcto funcionamiento el ítem.

Medición y Forma de Pago: El presente Ítem se medirá y pagará por metro lineal una vez concluida la totalidad de los trabajos y entregas, habiéndose efectuado las pruebas de funcionamiento y comprobada por la Inspección.

ITEM 5 –EXCAVACION, TAPADO Y COMPACTACIÓN ZANJAS.

El precio del ítem comprende mano de obra, equipos y elementos necesarios para la ejecución de todas las zanjas y excavaciones destinadas a la colocación de cañerías, el tapado y compactación de acuerdo a las Especificaciones Técnicas correspondientes.

Se incluye:

- El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Anexo de Especificaciones Técnicas.

- La limpieza, nivelación del terreno y mediciones según el Anexo de Especificaciones Técnicas.

- El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos.

- La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja una vez colocada la cañería y aprobada la prueba hidráulica, según lo dispuesto por las directivas de la Inspección y Planos Tipos.

- Los ensayos necesarios sobre el terreno.

- Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibaciones, tablestacados, ataguías, bombeo, etc.

- El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactación, hasta el lugar que indique la Inspección de la obra o la Municipalidad.

- Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la Inspección de la obra.

- Materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de los sondeos para ubicar otras instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

- Se fija el ancho mínimo de zanja establecido en el proyecto.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por metro lineal de zanja excavada y tapada correctamente terminada en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

ITEM 6: INSTALACIÓN ELECTRICA PARA CASILLA DE PROTECCION DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA, BOMBA DE IMPULSIÓN DE LA CISTERNA DE AGUA CRUDA, BOMBAS CENTRIFUGAS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE ALIMENTACIÓN A RED, E ILUMINACIÓN DEL TERRENO DE LA PLANTA.

El precio del ítem comprende la instalación eléctrica completa de la línea de alimentación desde el lugar existente hasta el tablero general ubicado en la casilla, incluyendo el cable comando para automatización del sistema.

Se incluye:

- Pilar de bajada.

- La cantidad de cables conductores, piezas y elementos necesarios, para llevar la energía desde la línea de alimentación externa más próxima de la usina generadora, hasta el tablero general ubicado en la casilla, según se indique en el presente proyecto, y en la tensión y amperaje correspondientes a los elementos a alimentar.

- Cable comando para automatizar el arranque y parada de la bomba de acuerdo con el nivel en la cisterna de agua cruda.

- Tablero general con las correspondientes protecciones por variación de tensión y temperatura para cada uno de los equipos, e indicadores luminosos.

- La cantidad de cables conductores, piezas y elementos necesarios, para llevar la energía desde el tablero general hasta el tablero de la bomba centrífuga de impulsión del agua cruda, según se indique en el presente proyecto, y en la tensión y amperaje correspondientes a los elementos a alimentar.

- La cantidad de cables conductores, piezas y elementos necesarios, para llevar la energía desde el tablero general hasta el tablero del equipo de ósmosis inversa, según se indique en el presente proyecto, y en la tensión y amperaje correspondientes a los elementos a alimentar.

- La cantidad de cables conductores, piezas y elementos necesarios, para llevar la energía desde el tablero general hasta el equipo de regulación de presión, según se indique en el presente proyecto, y en la tensión y amperaje correspondientes a los elementos a alimentar.

- La cantidad de cables conductores, piezas y elementos necesarios, para llevar la energía desde el tablero general hasta el caudalímetro conectado en la red de distribución, según se indique en el presente proyecto, y en la tensión y amperaje correspondientes a los elementos a alimentar.

- Provisión e instalación de 1 (una) columna de iluminación de no menos de 6 (seis) metros de altura con tulipa de aluminio y poliéster y con luminaria de no menos de 250 (doscientos cincuenta) watts, comandada desde el tablero general, mediante comando manual y célula fotoeléctrica.

- Relés, contactores, fusileras, interceptores, mano de obra, etc. y todo lo necesario para dejar total y correctamente terminado el ítem.

- Todos los tramites necesarios ante el ente prestador del servicio eléctrico para realizar las conexiones.

- Todos los trabajos y materiales deberán responder en todo a las Especificaciones Técnicas para Obras Electromecánicas vigentes según normas.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará el ítem en forma global, y una vez finalizada toda la instalación con la prueba eléctrica correspondiente efectuada y las especificaciones técnicas.

ITEM 7: PROVISIÓN, COLOCACION E INSTALACIÓN DE UN CAUDALÍMETRO EN CAÑERÍA A LA SALIDA DEL EQUIPO PRESURIZADOR

Este ítem incluye:

- Provisión y colocación de un caudalímetro según especificaciones técnicas, debidamente justificado. Dicho caudalímetro debe contar de un sensor colocado en la cañería de salida del equipo presurizador y una pantalla de lectura ubicada en el tablero general de la sala de máquinas.

Medición y Forma de Pago: El presente Ítem se medirá y pagará en forma global una vez concluida la totalidad de los trabajos y entregas habiéndose efectuado las pruebas de funcionamiento y comprobada la eficiencia esperada por la Inspección. No se reconocerán pagos parciales por ningún concepto.

ITEM 8: PROVISIÓN, COLOCACION E INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO

Este ítem incluye:

- Provisión, colocación e instalación de un grupo electrógeno según especificaciones técnicas, debidamente justificado. El grupo tendrá una capacidad tal que permita el correcto suministro de energía a todos los equipos que realizan el abastecimiento de agua a la localidad ante oportunos cortes de luz de carácter prolongado. El mismo será ubicado en el lugar indicado por los planos correspondientes y a las órdenes que imparta la inspección, según lo indicado en Planos tipo.

Medición y Forma de Pago: El presente Ítem se medirá y pagará en forma global una vez concluida la totalidad de los trabajos y entregas habiéndose efectuado las pruebas de funcionamiento y comprobada la eficiencia esperada por la Inspección. No se reconocerán pagos parciales por ningún concepto.

ITEM 9: PROVISIÓN, COLOCACION E INSTALACIÓN DE UN PORTÓN Y CERCO PERIMETRAL

Comprende este ítem la provisión de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de cercos perimetrales de acuerdo a los planos tipos y a la Planilla de la oferta. Se ejecutarán de acuerdo al tipo de cerco que se especifique y según las siguientes Especificaciones:

9.1) CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL CON POSTES DE HORMIGON TIPO OLIMPICOS:

Este tipo de cerco se construirá únicamente en aquellos lugares donde el establecimiento linde con otros lotes y donde lo indica el plano de ubicación correspondiente en un todo.

Se incluye:

- Cerco perimetral de alambre tejido romboidal.

- Postes de Hº Aº tipo olímpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m.

- Postes refuerzos de esquineros.

- Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos.

- 2 (dos) hilos de alambre de púas.

- 3 (tres) hilos de alambre galvanizado

9.2) CERCO PARA FRENTE TIPO PERIMETRAL INCLUYE UN PORTON DE INGRESO

Este tipo de cerco se construirá únicamente en aquellos lugares donde el establecimiento linde con calle pública.

Se incluye:

- Cerco perimetral de alambre tejido romboidal.

- Postes de Hº Aº tipo olímpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m.

- Postes refuerzos de esquineros.

- Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos.

- 2 (dos) hilos de alambre de púas.

- 3 (tres) hilos de alambre galvanizado.

- Portón de acceso vehicular según plano tipo con un sistema de pasadores para cerradura.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará cada ítem por metro lineal, total y correctamente ejecutado.

RUBRO D: RESERVA

ITEM 1: PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA ALMACENAR AGUA CRUDA.

El precio del ítem comprende la provisión y colocación de 1 (Una) Cisterna de 125 m3 para almacenar agua cruda, con todos los accesorios y piezas especiales para su conexión con la perforación y la planta de tratamiento. La colocación de las mismas será apoyada sobre platea. Los materiales a utilizar para las cisternas deberán ser PRFV (Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio) bajo normas internacionales ASTM D-4097-01, ASTM D-3299-00 y BS 49944-1987, las mismas deberán ser de forma cilíndrica y ubicadas verticalmente, de bajo peso y fáciles de instalar, terminación superficial interna lisa libre de poros fabricada con resinas aprobadas para almacenar agua para consumo humano, capa intermedia con resinas de alta resistencia mecánica y capa externa Gealcoat blanco con inhibidor de rayos UV, virtualmente indestructibles. En todos los casos al momento de la licitación deberán presentar las características, planos, cálculos estructurales y de resistencia de suelo correspondientes.

Se incluye:

- Indicación exterior de nivel de líquido

- Cisterna

- Cañerías de interconexión, accesorios y piezas especiales necesarias en el diámetro solicitado.

- Sistema de válvulas que permitan derivar el agua impulsada por los pozos hacia la cisterna de agua cruda o hacia la cisterna de agua tratada (para casos de emergencias)

- Flotador y sistema automático de arranque y corte STOP con las perforaciones.

- Todo otro elemento para dejar totalmente terminado y en correcto funcionamiento el ítem.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por unidad de Cisterna provista total y correctamente instalada con todas las obras anexas terminada y la prueba de estanqueidad aprobada y sin perdidas de ningún tipo aprobada por la inspección y del Pliego General de Especificaciones.

ITEM 2: PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA ALMACENAR AGUA TRATADA.

El precio del ítem comprende la provisión y colocación de 1 (Una) Cisterna de 80 m3 para almacenar agua tratada, con todos los accesorios y piezas especiales para su conexión la planta de tratamiento y equipo hidroneumático. La colocación de las mismas seráapoyada sobre platea. Los materiales a utilizar para las cisternas deberán ser PRFV (Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio) bajo normas internacionales ASTM D-4097-01, ASTM D-3299-00 y BS 49944-1987, las mismas deberán ser de forma cilíndrica y ubicadas verticalmente, de bajo peso y fáciles de instalar, terminación superficial interna lisa libre de poros fabricada con resinas aprobadas para almacenar agua para consumo humano, capa intermedia con resinas de alta resistencia mecánica y capa externa Gealcoat blanco con inhibidor de rayos UV, virtualmente indestructibles. En todos los casos al momento de la licitación deberán presentar las características, planos, cálculos estructurales y de resistencia de suelo correspondientes.

Se incluye:

- Indicación exterior de nivel de líquido

- Cisterna

- Cañerías de interconexión, accesorios y piezas especiales necesarias en el diámetro solicitado.

- Cualquier otro elemento no citado expresamente pero necesario para dejar totalmente terminado y en correcto funcionamiento el ítem de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y el proyecto.

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por unidad de Cisterna provista total y correctamente instalada con todas las obras anexas terminada y la prueba de estanqueidad aprobada y sin perdidas de ningún tipo aprobada por la inspección y del Pliego General de Especificaciones.

ITEM 3: BASE DE HOMIGÓN H21 PARA LOCALIZAR LAS CISTERNAS DE AGUA CRUDA Y TRATADA

Este ítem comprende materiales, mano de obra para construir la losa que servirá de base para las cisternas de almacenamiento de agua. La misma será construida n un todo de acuerdo con el pliego general de especificaciones técnicas y con los planos respectivos.

Se incluye:

- Limpieza del terreno

- Excavación necesaria

- Hormigón H21

Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará en forma unitaria por base terminada luego de ser aprobada por la inspección.